## Slide 1
Le projet M-Cube : des Micromegas de grande surface pour la sécurité du territoire
| PAGE 1
IRFU/SACM | 7 OCTOBRE 2013
Bouteille Simon
Irfu/SPhN

## Slide 2
Les muons cosmiques
Les rayons cosmiques bombardent la Terre en permanence
Ils interagissent avec l'atmosphère : des muons sont créés
Les muons :
Cousins lourds de l'électron
Particules très pénétrantes
Énergie moyenne : 4GeV
Flux : 1 cm-2min-1

## Slide 3
Des détecteurs innovants
Détecteurs Micromegas
Technologie de multiplexage :
Réduction des voies d'électronique
Diminution des coûts
Diminution de la consommation
Diminution de la complexité
Prototypes de 50cm de coté

## Slide 4
Une électronique innovante

## Slide 5
La tomographie par absorption : Imager de grandes structures
Flux de muon→carte de densité
Absorption ∝ Densité
Imagerie de grandes structures
Château d'eau
Volcan
Édifices géologiques
Sites archéologiques
Technique lente

## Slide 6
La tomographie par déviation : la détection de radio-éléments
Scattering positon density
ML-EM reconstruction
Uranium Iron Lead
Diffusion multiple dans les matériaux
Lieu des diffusions→carte de densité
Imagerie 3D
Nécessite des détecteurs de part et
d'autre de l'objet
Technique rapide
Respect des directives DNDO

## Slide 7
D'autres applications
Métrologie :
Détection de déformation quand les mesures GPS ou Laser sont impossible
Monitorage :
Évaluation de niveau de remplissage