## Slide 1
Etude expérimentale des montées de pression dans des canaux d’hélium chauffés
Olivier Chapouly
Stage au CEA Saclay (SACM)
Avril-juillet 2010
Encadrement : Chantal Meuris
Stage au CEA Saclay (SACM)
Olivier Chapouly
Introduction : le projet Iseult
L’expérience Th0
Résultats obtenus et exploitation
Comparaison théorie-expérience
Conclusion perspectives

## Slide 2
Sommaire
Stage au CEA Saclay (SACM)
Olivier Chapouly
Introduction : le projet Iseult
L’expérience Th0
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Résultats obtenus à 1,8 K
Conclusion

## Slide 3
Sommaire
Stage au CEA Saclay (SACM)
Olivier Chapouly
1
Introduction : le projet Iseult
2
L’expérience Th0
3
Résultats obtenus et exploitation
Conclusion, perspectives
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Introduction : le projet Iseult
L’expérience Th0
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Résultats obtenus à 1,8 K
Conclusion
4
Résultats obtenus à 1,8 K
5
6

## Slide 4
Sommaire
Stage au CEA Saclay (SACM)
Olivier Chapouly
1
Introduction : le projet Iseult
2
L’expérience Th0
3
Résultats obtenus et exploitation
Conclusion, perspectives
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Introduction : le projet Iseult
L’expérience Th0
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Résultats obtenus à 1,8 K
Conclusion
4
Résultats obtenus à 1,8 K
5
6

## Slide 5
Sommaire
Stage au CEA Saclay (SACM)
Olivier Chapouly
1
Introduction : le projet Iseult
2
L’expérience Th0
3
Résultats obtenus et exploitation
Conclusion, perspectives
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Introduction : le projet Iseult
L’expérience Th0
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Résultats obtenus à 1,8 K
Conclusion
4
Résultats obtenus à 1,8 K
5
6

## Slide 6
Sommaire
Stage au CEA Saclay (SACM)
Olivier Chapouly
1
Introduction : le projet Iseult
2
L’expérience Th0
3
Résultats obtenus et exploitation
Conclusion, perspectives
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Introduction : le projet Iseult
L’expérience Th0
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Résultats obtenus à 1,8 K
Conclusion
4
Résultats obtenus à 1,8 K
5
6

## Slide 7
Sommaire
Stage au CEA Saclay (SACM)
Olivier Chapouly
1
Introduction : le projet Iseult
2
L’expérience Th0
3
Résultats obtenus et exploitation
Conclusion, perspectives
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Introduction : le projet Iseult
L’expérience Th0
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Résultats obtenus à 1,8 K
Conclusion
4
Résultats obtenus à 1,8 K
5
6

## Slide 8
Sommaire
Stage au CEA Saclay (SACM)
Olivier Chapouly
1
Introduction : le projet Iseult
2
L’expérience Th0
3
Résultats obtenus et exploitation
Conclusion
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Introduction : le projet Iseult
L’expérience Th0
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Résultats obtenus à 1,8 K
Conclusion
4
Résultats obtenus à 1,8 K
5
6

## Slide 9
Introduction : le projet Iseult
Caractéristiques de l’aimant
Problématique
Stage au CEA Saclay (SACM)
Olivier Chapouly
Structure bobine principale
Champ au centre : 11,75 T
Trou chaud : 900 mm
Stabilité du champ : 0,05 ppm/h
Homogénéité du champ : < 0,5 ppm dans 22 cm
Énergie stockée : 338 MJ
Courant : 1483 A
Refroidi par : Hélium superfluide
Température : 1,8 K
Caractéristiques de l’aimant
Introduction : le projet Iseult
L’expérience Th0
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Résultats obtenus à 1,8 K
Conclusion

## Slide 10
Introduction : le projet Iseult
Caractéristiques de l’aimant
Problématique
Stage au CEA Saclay (SACM)
Olivier Chapouly
Quench : Transition état supraconducteur - état résistif
Montées de pression
Localement (dans le bobinage)
- Peut-il y avoir une différence de pression entre deux canaux adjacents susceptible d’endommager l’isolation intergalette ?
Globalement (dans tout le circuit cryogénique)
- Quelle est la pression maximale atteinte par l’hélium dans le cryostat ?
Problématique
Introduction : le projet Iseult
L’expérience Th0
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Résultats obtenus à 1,8 K
Conclusion

## Slide 11
L’expérience Th0
La maquette thermo-hydraulique
Le cryostat et les propriétés de l’hélium
Procédure expérimentale
Stage au CEA Saclay (SACM)
Olivier Chapouly
La maquette thermohydraulique …
1 part de 10 galettes d’Iseult à l’échelle 1
galettes simulées par des plaques de cuivre chauffées
… est représentative de :
la géométrie des canaux d’He d’Iseult
la puissance dissipée dans le conducteur en cas de quench (environ 300 W)
Introduction : le projet Iseult
L’expérience Th0
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Résultats obtenus à 1,8 K
Conclusion

## Slide 12
L’expérience Th0
La maquette thermo-hydraulique
Le cryostat et les propriétés de l’hélium
Procédure expérimentale
Stage au CEA Saclay (SACM)
Olivier Chapouly
Bain saturé pompé T = 1,8 K P = 16 mbar
Point lambda Tl = 2,17 K Pl = 0,05 bar
GAZ
Point critique
Tc = 5,2 K
Pc = 2,23 bar
SUPERCRITIQUE
Bain supérieur saturé
T = 4,2 K
P = 1 bar
LIQUIDE (He I)
Bain inférieur pressurisé T = 1,8 K P = 1 bar
25 bar
Ligne l
Le cryostat et les propriétés de l’hélium
LIQUIDE (He II)
Introduction : le projet Iseult
L’expérience Th0
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Résultats obtenus à 1,8 K
Conclusion

## Slide 13
L’expérience Th0
La maquette thermo-hydraulique
Le cryostat et les propriétés de l’hélium
Procédure expérimentale
Stage au CEA Saclay (SACM)
Olivier Chapouly
Procédure expérimentale
Mise en froid
Etalonnage des sondes de pression
Déroulement d’un essai :
Chauffage des plaques et acquisition
Egalisation de la pression entre bain
inférieur et bain supérieur
Introduction : le projet Iseult
L’expérience Th0
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Résultats obtenus à 1,8 K
Conclusion

## Slide 14
Objectif du stage
Stage au CEA Saclay (SACM)
Olivier Chapouly
Traitement des mesures de pression et de température déjà effectuées à 1,8 K
Expériences de montées de pression généralisée à 4,2 K :
Traitement et analyse des mesures
Bilans thermiques
Détermination du coefficient d’échange Cu-He
Expériences complémentaires de montées de pression généralisées à 1,8 K

## Slide 15
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Une plaque chauffée à 50 W
Une plaque chauffée à 200 W
Bilan thermique d’une plaque chauffée
Trois plaques adjacentes chauffées à 50 W
Stage au CEA Saclay (SACM)
Olivier Chapouly
Chart: Temps [s]
Chart: Temps [s]
Stratification thermique des canaux :
liquide en bas, diphasique en haut
Pic de température du cuivre
probablement dû à la caléfaction
Le bain reste en liquide pur
Montée de pression uniforme dans les canaux
et le bain
A la fin du chauffage l’hélium expulsé
dans le bain réintègre les canaux et la
pression redescend
Une plaque chauffée avec 50 W
Introduction : le projet Iseult
L’expérience Th0
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Résultats obtenus à 1,8 K
Conclusion

## Slide 16
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Une plaque chauffée à 50 W
Une plaque chauffée à 200 W
Bilan thermique d’une plaque chauffée
Trois plaques adjacentes chauffées à 50 W
Stage au CEA Saclay (SACM)
Olivier Chapouly
Une plaque chauffée avec 200 W
Chart: Temps [s]
Chart: Temps [s]
La pression dépasse 2,23 bars qui est la
pression critique
Stratification thermique des canaux en gaz
Oscillations des températures due à la
présence de « bouffées » de gaz
Arrêt des oscillations lorsque l’hélium
devient supercritique
Le bain reste liquide
Introduction : le projet Iseult
L’expérience Th0
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Résultats obtenus à 1,8 K
Conclusion

## Slide 17
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Une plaque chauffée à 50 W
Une plaque chauffée à 200 W
Bilan thermique d’une plaque chauffée
Bilan thermique d’une plaque chauffée à 200 W
Coefficient d’échange
Bilan thermique d’une plaque chauffée
Olivier Chapouly
Stage au CEA Saclay (SACM)
De [1] et [2] on déduit
l’énergie transférée à
l’hélium notée
[1]
[2]
[3]
De [3] on déduit le
coefficient d’échange h
Introduction : le projet Iseult
L’expérience Th0
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Résultats obtenus à 1,8 K
Conclusion

## Slide 18
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Une plaque chauffée à 50 W
Une plaque chauffée à 200 W
Bilan thermique d’une plaque chauffée
Bilan thermique d’une plaque chauffée à 200 W
Coefficient d’échange
Stage au CEA Saclay (SACM)
Olivier Chapouly
Bilan thermique d’une plaque chauffée avec 200 W
Chart: Temps [s]
Introduction : le projet Iseult
L’expérience Th0
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Résultats obtenus à 1,8 K
Conclusion

## Slide 19
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Une plaque chauffée à 50 W
Une plaque chauffée à 200 W
Bilan thermique d’une plaque chauffée
Bilan thermique d’une plaque chauffée à 200 W
Coefficient d’échange
Olivier Chapouly
Stage au CEA Saclay (SACM)
Coefficient d’échange
Chart: Temps [s]
h ≈ 1000 W/m²/K pour 200 W et
h ≈ 9000 W/m²/K pour 50 W
Explication : He en ébullition nucléée à 50 W tandis qu’il est gazeux pour 200 W.
(Ebullition nucléée plus favorable que le gaz pur pour l’échange thermique par convection)
Introduction : le projet Iseult
L’expérience Th0
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Résultats obtenus à 1,8 K
Conclusion

## Slide 20
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Description du modèle à deux volumes
Résultat de la comparaison
Stage au CEA Saclay (SACM)
Olivier Chapouly
Description du modèle à deux volumes
La variation de pression ne dépend
que de 2 paramètres :
Le rapport r = V1/V
Le rapport Q/V1
Chart: Température [K]
Psat | 1.4752 | 9.3786 | 38.0049 | 114.6977 | 282.0041 | 596.9796 | 1127.9388 | 1948.7731 | 3129.2618 | 4715.4797 | 6730.3514 | 9258.3803 | 12372.0695 | 16139.42 | 20625.4963 | 25894.2298 | 32009.9718 | 39037.9717 | 47043.7827 | 56092.2952 | 66247.3921 | 77573.0094 | 90135.6897 | 104007.7464 | 119269.3028 | 136007.3742 | 154311.8146 | 174273.3432 | 196003.8788 | 219760.6809 | 223120.2806
Introduction : le projet Iseult
L’expérience Th0
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Résultats obtenus à 1,8 K
Conclusion
V1 : volume chauffé
V2 : volume non chauffé
V = V1 + V2
Hypothèse : p1 = p2 = p
9 plaques
3 plaques
1 plaque

## Slide 21
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Description du modèle à deux volumes
Résultat de la comparaison
Stage au CEA Saclay (SACM)
Olivier Chapouly
Résultat de la comparaison
Modèle à deux volumes valable surtout pour de faibles puissances
Pression prévue par le modèle inférieure à la réalité pour les fortes puissances
Explication possible :
Réalimentation des canaux par l’hélium du bain
Chart: Energie QHe [J]
Dépendance en puissance pour une plaque chauffée
Introduction : le projet Iseult
L’expérience Th0
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Résultats obtenus à 1,8 K
Conclusion

## Slide 22
Résultats obtenus à 1,8 K
Une plaque chauffée à 50, 200 et 900 W, évolution des températures
Une plaque chauffée à 50, 200 et 900 W, évolution des pressions
Olivier Chapouly
Stage au CEA Saclay (SACM)
Une plaque chauffée à 50, 200 et 900 W, évolution des températures
Chart: Temps [s]
Canaux restent en liquide pur
Changement de pente au passage He I – He II
Bain reste superfluide
Chart: Temps [s]
Chart: Temps [s]
Oscillations des températures du bas des canaux autour de Tsat
Oscillations régulières des températures
Hélium gazeux dans les canaux
Introduction : le projet Iseult
L’expérience Th0
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Résultats obtenus à 1,8 K
Conclusion

## Slide 23
Résultats obtenus à 1,8 K
Olivier Chapouly
Stage au CEA Saclay (SACM)
Une plaque chauffée à 50, 200 et 900 W, évolution des pressions
Chart: Temps (s)
Chart: Temps [s]
Chart: Temps [s]
La pression diminue lorsque He est chauffé : effet superfluide
Oscillations liées à celles des températures
La pression n’a pas atteint sa valeur maximale à l’arrêt du chauffage
Introduction : le projet Iseult
L’expérience Th0
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Résultats obtenus à 1,8 K
Conclusion
Une plaque chauffée à 50, 200 et 900 W, évolution des températures
Une plaque chauffée à 50, 200 et 900 W, évolution des pressions

## Slide 24
Conclusion
Stage au CEA Saclay (SACM)
Olivier Chapouly
La campagne de mesures à 4,2 K a permis de :
mesurer les montées de pression et de comprendre le comportement de l’hélium chauffé,
déterminer le coefficient d’échange Cu-He.
Le modèle à deux volumes sous-estime les montées de pressions pour les fortes puissances.
L’analyse des mesures à 1,8 K a montré le comportement particulier de l’hélium superfluide : montées de pression inférieures à celles observées à 4,2 K.
Mise en évidence d’une probable réalimentation des canaux chauffés par le bain et d’un comportement en fluide diphasique non homogène. Ces deux observations pourraient expliquer la non validité du modèle à deux volumes.
Introduction : le projet Iseult
L’expérience Th0
Résultats obtenus et exploitation à 4,2 K
Comparaison théorie-expérience à 4,2 K
Résultats obtenus à 1,8 K
Conclusion

## Slide 25
Merci de votre attention.
Stage au CEA Saclay (SACM)
Olivier Chapouly