## Slide 1
PFE
Étude des transferts de chaleur en hélium superfluide dans des micro-canaux
Fernando LENTIJO ROBLEDO
Tuteurs
Olivier ALBERT (ENSTA)
Bertrand BAUDOUY (CEA)
31/08/2011

## Slide 2
ÉTUDE DES TRANSFERTS DE CHALEUR EN HÉLIUM SUPERFLUIDE DANS DES MICRO-CANAUX
SOMMAIRE
Introduction
Thermodynamique de l’He II
Montage expérimental
Résultats expérimentaux et analyses
Modélisation numérique
Conclusions

## Slide 3
ÉTUDE DES TRANSFERTS DE CHALEUR EN HÉLIUM SUPERFLUIDE DANS DES MICRO-CANAUX
Introduction
« Contribution exceptionnelle de la France au CERN »
LHC – Champs magnétiques de 9 T
Couple supraconducteur - réfrigérant : NbTi / He II
Isolation électrique = Barrière thermique au refroidissement
Micro-canaux de He II pressurisé (He IIp) ~ 10 µm
Objectif : Étude de transfert de chaleur en l’hélium superfluide dans de μ-canaux

## Slide 4
ÉTUDE DES TRANSFERTS DE CHALEUR EN HÉLIUM SUPERFLUIDE DANS DES MICRO-CANAUX
Thermodynamique de l’He II
Point critique plus bas
Absence de point triple de première espèce
Phase liquide classique (He I)
~ gaz
Phase superfluide (He II)
Excellente conductivité thermique
Viscosité ≈ 0
Condensat de Bose Einstein
Modèle à 2 fluides

## Slide 5
ÉTUDE DES TRANSFERTS DE CHALEUR EN HÉLIUM SUPERFLUIDE DANS DES MICRO-CANAUX
Modèle à 2 fluides
Composante normale (et
Composante superfluide (et
Entropie uniquement transportée par la composante normale
Caractère convectif à l’origine des propriétés de transport de chaleur

## Slide 6
ÉTUDE DES TRANSFERTS DE CHALEUR EN HÉLIUM SUPERFLUIDE DANS DES MICRO-CANAUX
Régimes de transport de chaleur dans l’He II en régime permanent
He II stagnant ()
  Régime de superfluidité pure : Landau
Laminaire
Q < QC1 (Flux critique)
,
Pas de tourbillons
Section rectangulaire: β = 12

## Slide 7
ÉTUDE DES TRANSFERTS DE CHALEUR EN HÉLIUM SUPERFLUIDE DANS DES MICRO-CANAUX
Régimes de transport de chaleur dans l’He II en régime permanent
He II stagnant ()
  Régime de transition
QC1 < Q < QC2
Destruction locale de la superfluidité
  Régime de turbulence superfluide : GM
Q > QC2
Tourbillons pleinement développés
Destruction totale de la superfluidité
Chart: T (K)

## Slide 8
ÉTUDE DES TRANSFERTS DE CHALEUR EN HÉLIUM SUPERFLUIDE DANS DES MICRO-CANAUX
Transfert de chaleur He II – paroi : Résistance de Kapitza
Solide | Valeur de α (kW/m2.K4) pour n=3
Hg | 4.4
Pb | 4.7
In | 1.6
Au | 1.3
Ag | 0.9
Sn | 1.8
Cu | 1.1
Ni | 0.6
W | 0.4
Nb | 0.43
KCl | 1.0
SiO2 (quartz) | 0.8
Si | 0.6
LiF | 0.6
Al2O3 | 0.23
Discontinuité de température à l’interface solide – He II
Résistance de Kapitza
Dans le Pyrex (~ SiO2):

## Slide 9
ÉTUDE DES TRANSFERTS DE CHALEUR EN HÉLIUM SUPERFLUIDE DANS DES MICRO-CANAUX
He IIs vs. He IIp
Phase saturée, He IIs (transition 1)
Phase pressurisée He IIp (transition 2)
L’He II sous sa phase saturée :
Nombreuses contraintes
Réfrigération en continue
Transition 3 à éviter pour le refroidissement
L’He II sous sa phase pressurisée :
Transition 4 meilleure que T3
Pressurisation qui empêche l’entrée d’air
L’He IIp est donc préféré

## Slide 10
ÉTUDE DES TRANSFERTS DE CHALEUR EN HÉLIUM SUPERFLUIDE DANS DES MICRO-CANAUX
Cryostat
Cryostat à double bain de Claudet
Diamètre intérieur = 0,227 m
Hauteur totale = 1,75 m
Plaque λ de 5 cm
Températures entre 1,65 K – 2,15 K
Sensibilité de 1 mK
Montage expérimental

## Slide 11
ÉTUDE DES TRANSFERTS DE CHALEUR EN HÉLIUM SUPERFLUIDE DANS DES MICRO-CANAUX
Dispositifs expérimentaux
Echantillon | Nombre de canaux | Dimensions caractéristiques (µm) | Longueur (mm)
1 | 158 | Φ équivalent = 100,4 | 55
2 | 172 | 17,15 x 75,1 | 55
3 | 1000 | ≈ 15,8 x 24 | 55
3 techniques de gravure différentes :
Sablage (Éch. 1)
Solution HF (Éch. 2)
Gravure ionique réactive profonde, DRIE (Éch. 3)
Installation en position horizontale pour éliminer l’effet gravitationnel
Principe de l’expérience
Schéma des échantillons

## Slide 12
ÉTUDE DES TRANSFERTS DE CHALEUR EN HÉLIUM SUPERFLUIDE DANS DES MICRO-CANAUX
Résultats expérimentaux et analyses
La difficulté de l’analyse est double:
  Définir l’intervalle de flux de chaleur pour chaque régime (Landau, transition, GM)
  S’affranchir des pertes par conduction
Méthode d’analyse
Le transfert de chaleur en hélium II est indépendant de la conduction
Objectifs
Éch. 1 : Valider l’installation expérimentale et la méthode d’analyse
Éch. 2 : Prouver si le régime de Landau est valable (ou non) pour la dizaine de µm
Éch. 3 : Prouver si le régime de GM est valable (ou non) pour la dizaine de µm

## Slide 13
ÉTUDE DES TRANSFERTS DE CHALEUR EN HÉLIUM SUPERFLUIDE DANS DES MICRO-CANAUX
Landau
Échantillon 2 : 17,15 x 75,1 µm2
Tb (K) | Paramètre d (µm)
1,7 | 16,94 ± 0,27
1,8 | 16,82 ± 0,35
1,9 | 16,79 ± 0,47
2,0 | 16,79 ± 0,42
2,1 | 16,02 ± 0,93
Validation du régime de Landau pour la dizaine de µm !!!
Différence maximale par rapport à dthéorique :
4,36 %
Incertitude maximale < 5,8 %

## Slide 14
ÉTUDE DES TRANSFERTS DE CHALEUR EN HÉLIUM SUPERFLUIDE DANS DES MICRO-CANAUX
Landau
Échantillon 3 : 15,8 x 24 µm2 (théorique)
Validation de la section 15,8 x 24 µm2
Tb (K) | Epaisseur (µm)
1,7 | 15,79 ± 0,29
1,8 | 15,95 ± 0,49
1,9 | 15,64 ± 0,33
2,0 | 15,83 ± 0,13
2,1 | 16,01 ± 1,12
Différence maximale par rapport à ethéorique :
1,33 %
Incertitude maximale < 7 %

## Slide 15
ÉTUDE DES TRANSFERTS DE CHALEUR EN HÉLIUM SUPERFLUIDE DANS DES MICRO-CANAUX
GM
Échantillon 1 : d ~ 100 µm
Validation de l’installation et de la méthode de calcul
Différence maximale par rapport à Athéorique :
9,32 %
Incertitude maximale < 11,8 %
Tmoyenne (K) | A expérimental (m.s.Kg-1) | A HEPAK (m.s.Kg-1)
1,716 | 808,3 ± 41,4 | 784,0
1,819 | 897,7 ± 45 | 928,7
1,912 | 1093,7 ± 67,5 | 1093,0
2,015 | 1283,4 ± 151,6 | 1403.1
2,117 | 2897,6 ± 212,7 | 3021.3

## Slide 16
ÉTUDE DES TRANSFERTS DE CHALEUR EN HÉLIUM SUPERFLUIDE DANS DES MICRO-CANAUX
GM
Échantillon 3 : 15,8 x 24 µm2
Tmoyenne (K) | A expérimental (m.s.Kg-1) | A HEPAK (m.s.Kg-1)
1,735 | 810,3 ± 59,2 | 784,0
1,823 | 913,6 ± 65,8 | 928,7
1,925 | 1119,9 ± 97,4 | 1093,0
2,021 | 1252,5 ± 235,3 | 1403.1
2,115 | 2297,6 ± 537,8 | 3021.3
Différence maximale par rapport à Athéorique :
3,35 %
Incertitude maximale < 8,7 %
Validation du régime de GM pour la dizaine de µm !!!

## Slide 17
ÉTUDE DES TRANSFERTS DE CHALEUR EN HÉLIUM SUPERFLUIDE DANS DES MICRO-CANAUX
Transition
Existence de flux critiques :
QC1 d’apparition de la vorticité (fin de Landau)
QC2 de développement pleine des tourbillons (commence de GM)
Théorie de Ladner – Tough
Chart: Tbath (K)
| 1.7 | 1.8 | 1.9
Echantillon 2 - Mesures | 0.98733 | 1.42 | 1.542
Echantillon 2 - Calcul (Ladner-Tough) | 1.0585 | 1.3282 | 1.4499
Echantillon 3 - Mesures | 1.6129 | 1.9459 | 2.2493
Echantillon 3 - Calcul (Ladner-Tough) | 1.3488 | 1.6415 | 1.7735
Échantillon 2
Validation de la théorie pour des µ-canaux
Échantillon 3
Section trapézoïdale, NON rectangulaire

## Slide 18
ÉTUDE DES TRANSFERTS DE CHALEUR EN HÉLIUM SUPERFLUIDE DANS DES MICRO-CANAUX
Modélisation : COMSOL Multiphysics 4.2
Simulation numérique 2D
Objectif : Créer un code de simulation automatique
Méthode de discrétisation spatiale : Eléments Finis (EF)
2 codes de calcul différents pour reproduire:
  Landau (échantillon 2)
  GM (échantillon 1)
Modèle : Système d’équations
2 domaines différents :
Pyrex – Modèle de conduction
He II – Régime de transfert de chaleur (Landau ou GM)

## Slide 19
ÉTUDE DES TRANSFERTS DE CHALEUR EN HÉLIUM SUPERFLUIDE DANS DES MICRO-CANAUX
Modèle : Système d’équations (II)
Landau
GM
Linéarisation
Modélisation directe par conditions
Résistance de Kapitza
Condition limite de Neumann

## Slide 20
ÉTUDE DES TRANSFERTS DE CHALEUR EN HÉLIUM SUPERFLUIDE DANS DES MICRO-CANAUX
Chart: q (W/m^2)
1.9 K - Mesures | 5.5717 | 7.1337 | 9.0101 | 11.2073 | 13.7294 | 16.58 | 19.4498 | 22.9703 | 26.1891 | 30.0742 | 33.9837 | 38.2464 | 42.8682 | 47.3791 | 52.2083 | 57.2639 | 62.6961 | 68.1685 | 73.8328 | 79.9297 | 86.2287 | 92.5778 | 99.3346 | 106.2361 | 113.7472 | 121.4193 | 129.5388 | 138.1218 | 147.5535 | 157.1481 | 167.2657 | 178.7585 | 191.3201 | 205.0551 | 220.9799
GM
Différence maximale : 0,4 %
Validation de code numérique pour la simulation de :
Régime de superfluidité pure
Régime de turbulence superfluide
Chart: q (W/m^2)
| 86.147575612195055 | 999.00770831489024 | 1911.236898422781 | 2823.5013536215974 | 3725.6244623788753 | 4672.2602758599005 | 5561.3805994424565 | 6458.8522737239655 | 7401.9966613930665 | 8314.0953474922844 | 9220.1658598218746 | 10121.591826899037 | 10982.76049560637 | 11801.084592850559 | 12609.808943537701 | 13304.409041475608 | 13823.69256761677 | 14027.067047050761 | 14172.050235852586 | 14500.571618963713 | 14868.595361069691 | 15282.600617608383 | 15608.637829553052 | 15950.535331790446 | 16199.214054489337 | 16414.380792662734 | 16592.249247854576 | 16724.852651248751 | 16781.534863983899 | 16608.764416770911 | 16781.860328738549
1.7 K - Mesures | 0 | 0.39068 | 0.78152 | 1.1725 | 1.5636 | 1.8896 | 2.3176 | 2.7377 | 3.064 | 3.4557 | 3.8475 | 4.2616 | 4.7622 | 5.3504 | 5.9387 | 6.8544 | 8.0975 | 10.0612 | 12.1566 | 13.8592 | 15.4309 | 16.9367 | 18.6383 | 20.2737 | 22.1044 | 24.0643 | 26.0878 | 28.1745 | 30.4541 | 33.2457 | 35.2641
1.8 K - Mesures | 0.26638 | 0.59939 | 0.79924 | 1.066 | 1.3328 | 1.6664 | 1.8668 | 2.134 | 2.4682 | 3.0704 | 4.8138 | 6.159 | 7.4405 | 8.9287 | 10.4896 | 12.329 | 14.176 | 16.4444 | 18.725
1.8 K - COMSOL | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5
1.9 K - Mesures | 0.25865 | 0.4313 | 0.60402 | 0.6904 | 0.86305 | 1.0359 | 1.1224 | 1.3818 | 1.6415 | 4.4208 | 4.6822 | 5.8173 | 7.1308 | 8.5362 | 10.0345 | 11.8038 | 13.5828 | 15.5426 | 18.0526
1.9 K - COMSOL | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6
2.0 K - Mesures | 0.2 | 0.25 | 0.30709 | 0.33066 | 0.41402 | 0.72485 | 1.9432 | 3.7353 | 5.6102 | 7.5944 | 9.7939 | 12.1048 | 14.8455 | 18.5507 | 22.1679 | 26.2315
2.0 K - COMSOL | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
2.1 K - Mesures | 0.15107 | 0.24103 | 0.34217 | 0.42217 | 0.54545 | 0.60278 | 0.60278 | 0.65278 | 0.72317 | 0.84385 | 0.96455 | 1.9309 | 4.0814 | 6.4248 | 9.6076 | 14.0502 | 19.4341 | 26.2424 | 33.4425
2.1 K - COMSOL | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5
Landau
Différence maximale : 0,3 %
Résultats

## Slide 21
ÉTUDE DES TRANSFERTS DE CHALEUR EN HÉLIUM SUPERFLUIDE DANS DES MICRO-CANAUX
Conclusions
Pour des canaux d’une épaisseur < 20 µm :
  Validation de la théorie de superfluidité pure de Landau
  Validation de la théorie de turbulence superfluide de Gorter-Mellink
  Confirmation expérimentale de la théorie de Ladner-Tough pour le flux critique QC1
Connaissance plus profonde de la thermodynamique de l’hélium superfluide
Développement d’un code de simulation numérique pour modéliser les différents régimes thermodynamiques de l’He II

## Slide 22
ÉTUDE DES TRANSFERTS DE CHALEUR EN HÉLIUM SUPERFLUIDE DANS DES MICRO-CANAUX
Enjeux
Diffusion de résultats
Étude de la loi physique qui régit le régime de transition
Développement d’un code de calcul pour le régime de transition
Couplage de ce code aux 2 codes développés lors de ce PFE
Article : “Steady-state heat transfer through micro-channels in pressurized He II”
Présenté à la Cryogenics Engineering Conference le 13 juin 2011, Spokane (USA)
Accepté pour publication par l’AIP (American Institute of Physics) en 2012

## Slide 23
ÉTUDE DES TRANSFERTS DE CHALEUR EN HÉLIUM SUPERFLUIDE DANS DES MICRO-CANAUX
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?