## Slide 1: Étude des transferts thermiques en hélium superfluide dans des micro-canaux
Sophie Meas
Soutenance du stage de fin d’étude

## Slide 2: Plan
Présentation du CEA
Présentation du stage et de ses objectifs
Thermodynamique de l’hélium superfluide
Montage et résultats expérimentaux
Simulation numérique 3D sous Comsol Multiphysics 4.2®

## Slide 3: I. Présentation du CEA
1) Le CEA
Etablissement public industriel et commercial crée en1945 par le Général De Gaulle
10 centres de recherche en France
2) Le centre de Saclay
Construit en 1952. Centre le plus pluridisciplinaire
Direction des Sciences de la Matière (DSM)
Département IRFU
Service SACM
- Objectif: assurer développement d’accélérateurs et d’aimants supraconducteurs
- 3 domaines : accélérateurs de particules, aimants supraconducteurs et cryogénie

## Slide 4: II. Présentation du stage et objectif
Présentation du stage
LHC: instrument le plus avancé de recherche en physique
des particules
Génération de champs magnétiques de l’ordre du 9 teslas grâce aux aimants supraconducteurs.
Utilisation du couple NiobiumTitane / He superfluide.
Respect des contraintes liées à l’isolation électrique et celles liées au refroidissement ruban de polyimide création de très petits canaux de l’ordre du 10 μm.

## Slide 5: II. Présentation du stage et objectif
Objectif du stage
Comprendre et améliorer le refroidissement des aimants en étudiant les transferts thermiques en hélium superfluide dans les μ-canaux
Dispositif expérimental: cryostat à double bain
Travailler à basse T avec He II
Vérifier si les modèles théoriques sur l’écoulement de He II sont valables ici pour des canaux de très petites dimensions.

## Slide 6: III. Thermodynamique de l’hélium
1) Présentation de l’hélium
- Gaz noble
- 2 isotopes stables: et
- Comportement proche de celui d’un fluide parfait
Hélium liquide
Hélium normal
He I
Hélium superfluide
He II
Solide
Gaz

## Slide 7: III. Thermodynamique de l’hélium
2) Propriété de l’hélium superfluide noté He II
Viscosité quasi-nulle
Très grande conductivité équivalente
3) Modèle à deux fluides
He II fluide à 2 composantes:
- « fluide normale » (et
- « fluide superfluide » (et
Seul le fluide normal est entropique:

## Slide 8: III. Thermodynamique de l’hélium
3) Modèle à deux fluides
Régimes thermiques de l’hélium superfluide
  Régime de Landau ou régime laminaire de superfluidité
- Faibles flux de chaleur
- Absence d’interaction entre les 2 champs de vitesses et
d diamètre équivalent du canal pour une section rectangulaire

## Slide 9: III. Thermodynamique de l’hélium
Régime de transition
Flux moyens
Régime de turbulence développée ou de Gorter-Mellink
- Flux de chaleur élevés
- Interaction entre et

## Slide 10: IV. Système de mesure et résultats expérimentaux
Système de mesure
Cryostat de Claudet
Diamètre 0.227m et hauteur 1.75m
Mesure à basse T (entre 1,7K et 2,1K)
Régulation en température du bain de

## Slide 11
Echantillons de μ-canaux
IV. Système de mesure et résultats expérimentaux
Wafer de pyrex inférieur
Wafer de pyrex supérieur
Micro-canaux gravés parallèlement
Création d’un bain interne où l’on place un chauffeur et 2 sondes de T
Micro-canaux gravés parallèlement
Fabrication des micro-canaux
Wafer de pyrex inférieur et supérieur
Création d’un bain interne où l’on place un chauffeur et 2 sondes de T

## Slide 12
Echantillons de μ-canaux
Echantillon étudié l’année dernière: 172 canaux de section 17,15 µm × 75,1µm et de longueur 55mm
Échantillon étudié cette année: même échantillon que l’année dernière mais coupé. Longueur: 17,98mm
Echantillon coupé
Echantillon coupé et isolé thermiquement
IV. Système de mesure et résultats expérimentaux

## Slide 13: IV. Système de mesure et résultats expérimentaux
But des manipulations:
- Application d’une puissance dans le bain interne
- Mesure de Ti et Tb en régime permanent
- Détermination de d et A.
- Vérification du modèle théorique.
On place l’échantillon à étudier dans le bain de He II pressurisé régulé à: 1 mK (pour l’échantillon coupé)
0,1 mK (pour l’échantillon coupé et isolé thermiquement)
Bain externe de He II pressurisé à Tb constant
Bain interne à Ti contenant un chauffeur

## Slide 14: IV. Système de mesure et résultats expérimentaux
Le même phénomène est observé pour les autres Tb
Chart: Tb=1,7K
| 0 | 0.24091899999999999 | 0.48171800000000004 | 0.72254399999999996 | 0.96114200000000005 | 1.2031539999999998 | 1.4425379999999999 | 1.6829919999999998 | 1.9242729999999999 | 2.1651629999999997 | 2.4047330000000002 | 2.6454900000000001 | 2.8859080000000001 | 3.1255469999999996 | 3.3630750000000003 | 3.6078190000000001 | 3.8462710000000002 | 4.0863820000000004 | 4.3267790000000002 | 4.5688940000000002 | 4.8068290000000005 | 5.0484650000000002 | 5.2902110000000002 | 5.5289520000000003 | 5.7666239999999993 | 6.0098820000000002 | 6.2513540000000001 | 6.4892509999999994 | 6.7297729999999998 | 6.9709099999999999 | 7.211443
Ech non coupé et non isolé | 0 | 0.0071033 | 0.014209 | 0.021318 | 0.028429 | 0.034357 | 0.042139 | 0.049777 | 0.05571 | 0.062831 | 0.069955 | 0.077484 | 0.086585 | 0.097281 | 0.10798 | 0.12462 | 0.14723 | 0.18293 | 0.22103 | 0.25199 | 0.28056 | 0.30794 | 0.33888 | 0.36861 | 0.4019 | 0.43753 | 0.47432 | 0.51226 | 0.55371 | 0.60447 | 0.64117
Chart: Tb=1,8K
| 0 | 0.37566500000000003 | 0.75163900000000006 | 1.1279330000000001 | 1.503431 | 1.8791150000000001 | 2.2543480000000002 | 2.6295509999999997 | 3.0043199999999999 | 3.3809749999999998 | 3.7570540000000001 | 4.1314580000000003 | 4.5093520000000007 | 4.884004 | 5.2583010000000003 | 5.6328439999999995 | 6.0078070000000006 | 6.3854550000000003 | 6.7590599999999998 | 7.1343420000000002 | 7.5092939999999997 | 7.885135 | 8.2617750000000001 | 8.6391809999999989 | 9.0123649999999991 | 9.3894120000000001 | 9.762321 | 10.140412999999999 | 10.517300000000001 | 10.891354000000002 | 11.270764000000002
Ech non coupé et non isolé | 0 | 0.0048432 | 0.010898 | 0.014532 | 0.019382 | 0.024232 | 0.030299 | 0.033942 | 0.0388 | 0.044876 | 0.055825 | 0.087524 | 0.11198 | 0.13528 | 0.16234 | 0.19072 | 0.22416 | 0.25774 | 0.29899 | 0.34046 | 0.38977 | 0.43814 | 0.49328 | 0.55016 | 0.60884 | 0.672 | 0.74529 | 0.81736 | 0.8912 | 0.96273 | 1.0365

## Slide 15: IV. Système de mesure et résultats expérimentaux
Identification régime Landau
Echantillon coupé
Détermination du diamètre équivalent sur cet intervalle
Pente de la fonction
Comparaison
Linéarisation

## Slide 16: IV. Système de mesure et résultats expérimentaux
Identification régime Landau
Échantillon coupé
 | (μm) | (μm) | Ecart relatif avec théorie
1,7 | 16,636 | 0,225 | 0.5 %
1,8 | 16,351 | 0,188 | 2.2 %
1,9 | 16,776 | 0,499 | 0.34 %
2 | 16,847 | 0,495 | 0.77 %
2,1 | 15,663 | 0,477 | 6.32 %
 |  |  | Ecart relatif avec théorie
1,7 | 16,636 | 0,225 | 0.5 %
1,8 | 16,351 | 0,188 | 2.2 %
1,9 | 16,776 | 0,499 | 0.34 %
2 | 16,847 | 0,495 | 0.77 %
2,1 | 15,663 | 0,477 | 6.32 %
fourni par un microscope
Validation du régime de Landau
Écart relatif avec la théorie toujours < 10 %

## Slide 17: IV. Système de mesure et résultats expérimentaux
Identification régime Landau
Échantillon coupé et isolé thermiquement
Résultats pas mauvais mais détérioration de l’échantillon après les nombreux refroidissements
 | (K) | (μm) | Ecart relatif avec théorie
Sans chauffeur de régulation | 1,7 | 19,0080,228 | 13.69 %
 | 1,8 | 18,176 0,318 | 8.71 %
 | 1,9 | 18,752 0,499 | 12.16 %
 | 2 | 14,859 0,134 | 11.12 %
 | 2,1 | 13,972 0,458 | 16.43 %
Avec chauffeur de régulation | 1,7 | 20,210,208 | 20.88 %
 | 1,8 | 20,17 0,383 | 20.64 %
 | 1,9 | 18,530,355 | 10.83 %
 | 2 | 19,06 0,374 | 14 %
 | 2,1 | 20,14 0,511 | 20.46 %
 |  |  | Ecart relatif avec théorie
Sans chauffeur de régulation | 1,7 |  | 13.69 %
 | 1,8 |  | 8.71 %
 | 1,9 |  | 12.16 %
 | 2 |  | 11.12 %
 | 2,1 |  | 16.43 %
Avec chauffeur de régulation | 1,7 |  | 20.88 %
 | 1,8 |  | 20.64 %
 | 1,9 |  | 10.83 %
 | 2 |  | 14 %
 | 2,1 |  | 20.46 %
Écart relatif avec la théorie toujours > 10 %

## Slide 18: IV. Système de mesure et résultats expérimentaux
Identification régime de Gorter-Mellink
Linéarisation
Pente de la fonction
Comparaison
Chart: A théorique donné par Hepak

## Slide 19: IV. Système de mesure et résultats expérimentaux
Identification régime de Gorter-Mellink
Échantillon coupé et isolé thermiquement
(K) | (m.s/Kg) | (m.s/Kg) | Ecart relatif avec la théorie
1,7 | 773 | 369.74 | 52.17 %
1,8 | 904 | 409.70 | 54.68 %
1,9 | 1077 | 361.08 | 66.5 %
 |  |  | Ecart relatif avec la théorie
1,7 | 773 | 369.74 | 52.17 %
1,8 | 904 | 409.70 | 54.68 %
1,9 | 1077 | 361.08 | 66.5 %
Échantillon coupé
(K) | (m.s/Kg) | (m.s/Kg) | Ecart relatif avec théorie
1,7 | 773 | 350.87 | 54.61 %
1,8 | 904 | 237.08 | 73.77%
1,9 | 1077 | 237.87 | 77.9 %
 |  |  | Ecart relatif avec théorie
1,7 | 773 | 350.87 | 54.61 %
1,8 | 904 | 237.08 | 73.77%
1,9 | 1077 | 237.87 | 77.9 %
Écart relatif avec la théorie toujours > 10 %.
A exp > A théorique
Conduction prédominante: régime de Gorter-Mellink non identifiable

## Slide 20: V. Simulation numérique 3D
1) Géométrie
Région1: wafer de pyrex de hauteur 1.05 mm
Région 2: canal de diamètre 16.719 μm
2) Physiques utilisées et système d’équations
Variable Tcond
Région 1
Région 2
Variable The

## Slide 21: V. Simulation numérique 3D
6) Résultats obtenus et comparaison
Chart: Régime Landau 1,7 K
| 0 | 0.35417999999999999 | 0.70871499999999998 | 1.06324 | 1.4167800000000002 | 1.770748
Expérimental | 0 | 0.00029362 | 0.00056181 | 0.00085564 | 0.001124 | 0.0013797
comsol | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0009 | 0.001 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0013
Chart: Régime Landau 1,8 K
| 0 | 0.133435 | 0.26688899999999999 | 0.39946799999999999 | 0.53179399999999999 | 0.665543 | 0.79803100000000005 | 0.93029700000000004 | 1.064408 | 1.197675 | 1.3299080000000001 | 1.4630570000000001 | 1.595432 | 1.7272419999999999 | 1.8622529999999999 | 1.9939519999999999 | 2.1266419999999999 | 2.259773
 | 0 | 5.6509e-05 | 0.00011302 | 0.00016955 | 0.00021194 | 0.00025434 | 0.00032502 | 0.00038156 | 0.00043812 | 0.00048053 | 0.00055124 | 0.00060781 | 0.00065025 | 0.00079171 | 0.00076342 | 0.00082001 | 0.00087661 | 0.00097568
 | 0 | 2.3886e-05 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0009
Décalage systématique entre l’expérimental et le numérique
1,7 K: différence de 0,5mK
1,8K: différence de 0,2 mK

## Slide 22: Conclusion
L’année dernière: régime de Landau identifié pour la première fois dans un échantillon de 172 canaux d’une hauteur inférieure à 20µm et d’une longueur de 55 mm.
Durant ce stage:
Identification toujours possible du régime de Landau pour le même échantillon mais plus court (17.98mm)
Identification non possible du régime de Goter-Mellink sur cet échantillon (même avec plaques isolantes en plus). Il faut plus de canaux et épaisseur plus petite
Apport du stage:
-Découverte du domaine de la recherche et du développement.
-Enrichissant