## Slide 1
Etude de l’homogénéité de champ de l’aimant d’IRM 11,75 T corps entier « Iseult »

## Slide 2: Plan de la présentation
Contexte du stage
Éléments de RMN
L’imageur Iseult
Simulation magnétiques
Activité expérimentale
Conclusions

## Slide 3: Contexte du stage (1)
NeuroSpin : centre de recherche en neurosciences au CEA Saclay
  Objectif : Développer les connaissance du fonctionnement du cerveau via l’imagerie IRM
11,75 T, Ø900 mm
17 T, Ø260 mm (rongeurs)
7 T, Ø900 mm
3 T, Ø900 mm

## Slide 4
Projet Iseult / INUMAC
  Partenaires : CEA, Alstom, Guerbet (Fr) ; Siemens Healthcare, Université de Freiburg, Bruker Biospin MRI GmbH (All)
  Objectif : développer les technologies de l’IRM à haut champ
Contexte du stage (2)

## Slide 5
Elements de Rmn (1)
Analogie classique :
Dans un champ magnétique , un spin :
  Tourne à la fréquence de Larmor
  S’aligne sur les lignes de champ
Une excitation RF (champ ) stimule :
  absorbe l’énergie du rayonnement
  Bascule dans le plan perpendiculaire à
Lorsque l’excitation cesse :
  revient à sa position initiale en spiralant
  Libère l’énergie absorbée

## Slide 6
Elements de Rmn (2)
Exploitation du phénomène pour l’imagerie :
  Objectif : localiser le signal émis dans l’espace
Important: Homogénéité (spatiale) et stabilité (temporelle) de

## Slide 7
Elements de RMN (3)
Objectif : Valider l’homogénéité du champ magnétique fourni par Iseult
Outil : Développement en Harmonique Sphériques (DHS)

## Slide 8
B0 | 11,75 T
Ouverture | 900 mm
Stabilité B0 | 0,05 ppm/h
Homogénéité B0 | <0,5 ppm
Champ de fuite 5 G | 13,5 m / 10,5 m
Vue d’ensemble :
L’imageur Iseult (1)
  Cryogénie
  Antennes RF
  Design magnétique

## Slide 9
Aimant Principal :
L’imageur Iseult (2)
  Conducteur
  Bobinage en Doubles Galettes (DG)
  NbTi-Cu Rutherford Cable in Channel :
x
y
z
O
O’
2s
O’’
2s
  Objectif : un aimant principal intrinsèquement homogène

## Slide 10
L’imageur Iseult (3)
  Empilage des DG
Aimant Principal :

## Slide 11
L’imageur Iseult (4)
Auxiliaires de l’aimant principal :
  Objectif : contrôler la forme du champ magnétique
  Bobines de gradient
  Shims
  Corriger les défauts du champ principal
  Créer une variation contrôlée du champ
  9 canaux supraconducteurs
  Fabriqué par Agilent Inc., UK

## Slide 12
L’imageur Iseult (5)
Bobines de blindage :
  Objectif : Confiner le champ de fuite hors de l’appareil
1000 G
100 G
10 G
5 G

## Slide 13
L’imageur Iseult (6)
Bobines de blindage :
  Conducteur
  Bobinage en couches hélicoïdales
  NbTi-Cu Wire in Channel :
  Fabriqué par Luvata Waterbury, CT, USA
Longueur : 60 km
Dimension : 9,1x4,2 mm
2100 A @ 5 T & 1,8 K
  Mandrin (Ø = 4 m)
Longueur : 60 km
Dimension : 9,1x4,2 mm
2100 A @ 5 T & 1,8 K
  Bobinage par Alstom, Belfort, FR

## Slide 14
Simulations magnétiques (2)
Source n°1 :

## Slide 15
Simulations magnétiques (3)

## Slide 16
Simulations magnétiques (4)

## Slide 17
Simulations magnétiques (5)

## Slide 18
Simulations magnétiques (6)

## Slide 19
Simulations magnétiques (7)

## Slide 20
Mesures magnétiques (1)

## Slide 21
Mesures magnétiques (2)

## Slide 22
Mesures magnétiques (3)

## Slide 23
Conclusion

## Slide 24
Questions