## Slide 1: Applications avec FPGA à Processeur Embarqué Sans Système d’Exploitation
Denis Calvet Irfu / Sedi / Traps

## Slide 2: Historique des FPGA intégrant des processeurs
2001
PowerPC405
PowerPC440
MicroBlaze
MicroBlaze
Cortex-A9
Excalibur
ARM
Point marquant et thème de l’exposé
Les processeurs intégrés dans les FPGA existent depuis ~10 ans
→ Quelles applications au SEDI ont tiré profit de ces composants, et comment?
Softcore
Softcore
Hardcore
Hardcore
Hardcore
Softcore
Hardcore
Hardcore

## Slide 3: Trigger L2 de HESS2: une application de traitement d’images partagée entre matériel et logiciel
Le projet en bref
Système de sélection en ligne de niveau 2
Reconnaissance temps réel O(10 µs) d’ellipses sur plan de caméra, images 2048 pixels à deux niveaux de gris sur grille hexagonale
Matériel de traitement: carte porteuse CompactPCI à façon intégrant un kit et des mini-modules FPGA Virtex4 commerciaux (Avnet)
HESS 2 Large 28 meter Cerenkov Telescope
Y. Moudden, P. Venault

## Slide 4
L2 Example Selection Algorithm
Need for flexible reconfigurable hardware solution.
L2A/R
Design Specifications :
Asynchronous serial transfer
Pipeline, respect event order
100 kHZ max mean L1 rate
Mean nominal input data stream 400Mbits/s
Mean nominal output data stream 100 kbit/s
50 events max latency
slow control, DAQ and configuration via PCI

## Slide 5: Eléments Caractéristiques de l’application Trigger L2 HESS2
Eléments clés de la conception
I/O par liaisons séries avec protocole spécifique
  → Pas de couche réseau standard
Algorithme partitionné entre matériel et logiciel
  Transposition des matrices d’image par matériel
  → Codage en VHDL
  Accélération matérielle par L’Auxiliary Processing Unit du Virtex 4 pour filtrage morpho-math et recherche de clusters
  Calcul de moments par logiciel avec fonctions tabulées
  Gestion optimisée des mémoire caches
  → Programmation très proche du matériel
Système multi-processeur distribué
  Un maître distribuant les événements de manière cyclique à plusieurs unités de traitement
  Application mono-tâche pour chaque processeur
  → Un OS introduirait de la complexité supplémentaire sans gain évident

## Slide 6: Système de lecture des TPCs de l’expérience T2K
Le projet en bref
Système d’acquisition de TPC; total: 125.000 canaux
Taux d’événements ~20 Hz; débit au DAQ qq MB/s
1 des 6 plans de TPC
1 des 72 modules frontaux
PPC405 du Virtex-II Pro inutilisé mais µC externe dédié au slow control CANbus

## Slide 7: FPGA et Processeurs dans l’électronique back-end de T2K TPC
Principes de réalisation
Système basé sur carte Xilinx ML 405 (Virtex 4) + cartes filles customs
Application mono-tâche sur PowerPC 405 en charge de:
  la configuration du front-end par 4 liens optiques 2 Gbps protocole spécifique
  le mouvement (sans réduction) des données reçues du front-end vers le DAQ par Ethernet 10/100/1000 en UDP/IP
  → Processeur acteur des mouvements de données internes RocketIO FIFO vers D-Cache: performance limitées (~20 MB/s suffisant pour T2K)
  A noter: portage sous Linux effectué par collaborateurs mais abandonné car performances nettement inférieures à la version standalone – probablement dû à l’absence de driver UDP/IP zéro-copy
Multi-port
Memory
controller
Cache controller
PowerPC 405
(300 MHz)
Data-Side-On Chip Memory bus
32-bit 100 MHz
to/from front-end via optical links
Virtex 4 FPGA
RocketIO
1K-32bit
rx
tx
RocketIO
1K-32bit
rx
tx
RocketIO
1K-32bit
rx
tx
RocketIO
1K-32bit
rx
tx
Processor Local Bus
32/64-bit
100 MHz
D-Cache
I-Cache
Ethernet
MAC
User Logic
PHY
128 MB
DRAM
to/from TPC DAQ PC
DMA
Une des 18 cartes back-end
Armoire back-end
Blocs fonctionnels internes au FPGA
Lpnhe, Triumf

## Slide 8: Diffusion et réutilisation (non anticipées) des codes développés pour T2K
Combiner sur mini-module Virtex 4 front-end et back-end T2K 128 voies
→ Cession à un industriel
Large prototype 7 modules
AFTER-SED pour ForFIRE
ILC_TPC
Back-end ML523 / Virtex 5
→ Portage de code du Virtex 4 vers Virtex 5
Upgrade back-end T2K (en cours)
Remplacement ML405 par ML507 (projet Hispano-Canadien)
→ Transfert des codes sources à des
collaborateurs externes, universitaires
Projet Harpo
Lecture de 2 cartes frontales T2K avec 2 kit Xilinx ML507
→ Adaptation de code avec le LLR
A prendre en compte
Mobilité du code entre sites, machines, collaborateurs, projets présents et futurs
→ Bénéfique si le code est facile à empaqueter et a des dépendances minimales
I. Mandjavidze, E. Zonca
F. Druillole, E. Monmarthe

## Slide 9: En développement: électronique de lecture Minos - TPC
Nouvelle électronique pour TPC
Ré-utilise cartes frontales T2K à chip AFTER ou a chip AGET (collaboration GET)
Carte « Feminos » basée sur module commercial Enclustra / Spartan 6 (~200 €)
Firmware: réception des données, transposition matrice d’échantillons sans temps mort, suppression de zéros, encapsulation en Jumbo frames, DMA Ethernet
Processeur MicroBlaze: décodage des commandes de configuration / acquisition, exécution par le matériel, remplissage de l’en-tête des trames Ethernet UDP/IP
  → Interaction minimale du processeur dans flux acquisition (perf.: ~55 MB/s typ.)
Mars MX2 Module
24 cartes max.
~6000 voies max.

## Slide 10: Modèle d’acquisition: client/serveur de base
Commandes ASCII
Réponses (binaire)
Ethernet 10/100/1000
UDP/IP
user input
text script file
LabView / other GUI
Test client
program
File I/O
Other
Client DAQ
Command
server
program
ASCII
Principes
Serveur embarqué indépendant (langage, outils, développement) du DAQ: interface spécifiée par documentation, syntaxe commandes, format de données
Traitement des commandes premier arrivé premier servi (« best effort »)
Architecture ouverte à tout type de client C, C++, Java, LabView, graphique ou non
Serveur non dépendant de bibliothèques spécifique, licence commerciale, etc.
  → Moins sophistiqué que des objets distribués communicants mais plus simple

## Slide 11: Numériseur multivoies sans temps mort à sortie Ethernet
Caractéristiques principales
  4 voies 16 bits 10 MSPS max
  Filtre anti-repliement 5MHz
  Gamme 2,5 Vpp ou 1,667 V
  Gain x1 ou x4 par jumper
  Couplage AC ou DC
  Entrée couplée AC ou DC unipolaire ou différentielle
  Débit: 320 Mbits/s @5 MSPS
  Sortie Ethernet 10/100/1000
  Données: UDP; Contrôle: TCP
  Console RS232
S. Lhenoret, B. Paul
Partie FPGA et processeur embarqué
Utilise un mini-module Virtex 5 / PowerPC440 commercial (Avnet)
Transfert des données numérisées par le PowerPC en utilisant la bibliothèque LWIP (Light Weight Internet Protocol). Permet UDP/IP et TCP/IP sur processeur nu
  → Compromis intéressant entre l’installation d’un OS et la réécriture d’une pile IP

## Slide 12: Avantages et inconvénients du modèle processeur nu ou avec OS
 | Sans OS | Avec OS
Apprentissage | Presque terminé après printf(« Hello World\n »); | Davantage d’efforts; compétences pouvant dépasser celles d’un individu
Outils de développements, Maintenance | Minimaux: ceux du vendeur de FPGA | Ceux requis sans OS + d’autres, pas forcement gratuits (point dur en travail collaboratif) ni bien intégrés
Accès au matériel | Simple et direct – pilotes bas niveau à écrire ou adapter | Portage OS si carte non commerciale, BSP à adapter, écriture de drivers
Mise en réseau | UDP/IP à écrire (facile) ou UDP et TCP avec LWIP | Stack IP de l’OS – zero-copy et checksum offload nécessaires pour performance, HTTP, etc.
Multi-tâche | Limité à une boucle infinie de quelques tâches qui coopèrent | Multi-tâche préemptif de base
Système de fichiers | A ré-inventer | Supporté, e.g. NFS
Bibliothèques | Fonctions élémentaires | Toute la richesse de ce qui est porté sur la cible et l’OS (calcul, graphique…)

## Slide 13: Résumé et Conclusions
Expérience actuelle en processeurs sur FPGA sans OS
Nombreuses applications sur des projets développés au Sedi
Cibles: Xilinx PowerPC 405/440 (Virtex-II Pro, V4, V5) et MicroBlaze (Spartan 6)
Communication réseau UDP/IP ou bibliothèque LWIP (UDP/IP et TCP/IP)
Programmes en boucle infinie sur une ou un petit nombre de tâches
→ Exploitation processeur embarqué à moindre effort sur l’infrastructure logicielle
Que choisir: processeur nu ou avec un OS? Pas de règle absolue. Réfléchir:
Le besoin: complexité de l’application? Est-il possible de faire sans OS? Quel gain? Quel perte?
La compétence: sait-on faire? Peut-on apprendre?
Le moyen et long terme: évolution du code, maintenance des outils, besoin d’installation multi-site, transfert et/ou session du code à des collaborateurs
Perspectives
Concept « FPGA intégrant processeur » s’inverse avec composants du type « Processeur intégrant un bloc FPGA » - SoC (System On Chip)
→ Laisse présager un meilleur support (outils, OS) du processeur
Aujourd’hui: co-existence SoC et FPGA + processeur softcore. Pérennité?
Convergence 2 vendeurs principaux de FPGA sur processeurs ARM Cortex
→ Vers un standard de fait?