## Slide 1
Expériences avec µP hardcore et softcore sur FPGA avec OS
S.Anvar, H.Le Provost
Irfu/Sédi, 29 novembre 2012

## Slide 2: OS sur FPGA au Sédi
FPGA XILINX cible | OS | Application | Projet
Virtex-2Pro / PPC405 | Linux | Banc de test de production des cartes CPU | Antares
Virtex-4 / PPC405 Virtex-5 / PPC440 | Linux | Injecteur de photons/Emulateur caméra | SVOM/UTS
Virtex-4 / PPC405 Virtex-5 / PPC440 | vxWorks | Système d’acquisition embarqué | KM3NeT
Virtex-5 / PPC440 | vxWorks | Système d’acquisition µTCA | GET
Spartan-3 / MicroBlaze | Xilkernel | Acquisition de données | Enseignement
Virtex-5 / PPC440 | vxWorks | Contrôle / commande | Enseignement
En cours |  |  | 
Zynq / ARM dual-core | Linux & vxWorks | Banc de test ASIC Nectar | Hess
Note: Processeur LEON2 (ASIC Atmel) et OS RTEMS pour SVOM/UTS – applicable sur cible FPGA (Domaine Spatial Virtex-5QV XQR5VFX130)

## Slide 3: Xilinx PowerPC design flow
Configurable par le concepteur
Embedded Development Kit (EDK)
processeur
interfaces
mémoire
Software Development Kit (SDK)
Drivers génériques Xilinx
i2c.c, etc.
Board Support Package (BSP)
bitstream
Environnement OS
boot processeur
& image OS
Carte non supportée directement par le développeur de l’OS:
  support BSP, qui contacter ?
  décalage entre version OS supportée et version OS courante
Cas atypique – carte Xilinx ML507 BSP WindRiver vxWorks 6.8:
  Projet EDK associé non fourni (seulement le bitstream)
  Support WindRiver: refus de donner le projet en direct - contacter Xilinx. Mis à disposition sur le Xilinx
interruptions
périphériques

## Slide 4: Xilinx Zynq design flow
Processing System
(PS-Silicium)
BSP WindRiver/vxWorks 6.9 pour carte Xilinx ZC702
BSP Linux « open source » supporté par Xilinx via wiki.xilinx.com et git.xilinx.com (non via EDK ou Vivado)
Système processeur complet enfoui – support par le développeur de l’OS simplifié
Carte communautaire ZedBoard, forum zedBoard.org
Retenue pour développer le banc de test de l’ASIC Nectar (remplacement des ASIC ARS0 du télescope HESS)
Programmable Logic (PL)
processeur
ARM
périphériques
interfaces mémoire

## Slide 5: Conception mixte matérielle/logicielle
conception
matérielle
conception
logicielle
informaticien
électronicien
Système-sur-Puce Programmable
Performances, coût, encombrement, consommation
  Définition de l’architecture
  Définition des interfaces
  Travail collaboratif
Décision d’implémenter un système d’exploitation dictée par l’application:
Multitâches – Ne pas réécrire à terme un OS
Modules logiciels associés à l’OS (NFS, DHCP…)
Ouverture à la conception de systèmes complexes et évolutifs
Système à dominante logicielle plus facilement portable

## Slide 6: Système d’acquisition sous-marin Antares versus KM3NeT
KM3NeT Readout System On Chip
Antares
Motorola MPC860
FPGA
Virtex-E
  Modèle de pré-production du module optique digital KM3NeT
  Télescope à neutrinos sous-marin Antares
Antares: MPC860 – vxWorks - contrôle lent@CNRS-CPPM – acquisition@CEA-Irfu
KM3NeT: Virtex-5FX– vxWorks – portage du système d’acquisition et évolution logicielle

## Slide 7: Carte prototype Processeur KM3NeT
FPGA
bitstream
/
processor
boot
DDR2
memory
(64 MB)
flash
memory
(32 MB)
PPC440 processor
running vxWorks
Slow control
for the storey (I2C, SPI)
1Gb/s Ethernet link
to shore station
RTOS
slow
control
data
readout
logic
Readout System On Chip (RSOC) / Virtex-5
SC protocol
logic
PMTs
x 31
small PMTs
31
x
1 GHz
TDC
31 TOT Data
data
task
slow control
task
clock
/ command
extraction

## Slide 8: Performances réseau PPC440 sous vxWorks
Projet | Configuration | Débit TCP/IP | Remarque
vxWorks 6.3 - Zéro Copy Buffer – Jumbo frames - Transmission |  |  | 
Sédi | PPC440@400 MHz Bus@100 MHz | 980 Mbps | Reproduction AN Xilinx xapp1041-xapp1063
KM3NeT | PPC440@300 MHz Bus@75 MHz | 440 Mbps | Limitation en entrée
GET | PPC440@400 MHz Bus@100 MHz | 650 Mbps | 
Système d’acquisition: performances en transmission UDP/IP vs TCP/IP
TCP/IP pour le contrôle/commande

## Slide 9: Control, Acquisition & Online Processing Chain
Shebli ANVAR, CEA Irfu –12 January 2011
Offline Processing
Storage
Online Processing
Readout & formatting
Digitization
Detection Channel
Configuration and Control
Monitoring
Buffering & Routing
Control Flow
Data Flow
Hardware
Firmware
Software

## Slide 10: Global View of DAQ Hardware Infrastructure
Shebli ANVAR, CEA Irfu –12 January 2011
Global Network
Data Server
Offline Analysis
External Systems
Control & Monitoring
Ethernet Gb Network Switch
Computer Farm
Embedded Nodes

## Slide 11: Typical Acquisition Process Architecture
Shebli ANVAR, CEA Irfu –12 January 2011
Hardware
Firmware
Software
Network
Digitization (ASIC+ADC+…)
Readout & Formatting
Circular Buffering
Data Routing
Online Processing
Online Processing
Online Processing
Online Processing
Online Processing
Online Processing
Online Processing
Online Processing
Data Storage
Network
Hardware Specific
Memory
SoC

## Slide 12
RAM
Ethernet 100
Control (I2C, etc.)
Ethernet 1000
Memory bus
SoC
FPGA
Embedded Processor
Digitization (ASIC+ADC+…)
Instrumentation
Instrumentation

## Slide 13: OS embarqué : facilités
Multitâches
  Toujours au moins 2 tâches typiques
  Presque toujours : monitoring, multi-connexions…
  RTOS → maitrise de la réactivité
Connectivité réseau
  APIs réseau standards, éprouvés, optimisés
  APIs spécifiques hautes performances (ZCopy dans VxWorks)
  Optimisations hardware intégrées aux drivers (checksum offload)
Programmation kernel
  RTOS → facilité de programmation au niveau kernel (interruptions…)
  RTOS VxWorks → C++ haut niveau même dans le kernel
data flow
control
config
priorité la plus élevée

## Slide 14: OS embarqué : facilités
Multitâches
  Toujours au moins 2 tâches typiques
  Autant de « data flow » que de connexions
  RTOS → maitrise de la réactivité
Connectivité réseau
  APIs réseau standards, éprouvés, optimisés
  APIs spécifiques hautes performances (ZCopy dans VxWorks)
  Optimisations hardware intégrées aux drivers (checksum offload)
data flow
control
config
priorité la plus élevée
Utilisation d’un middleware

## Slide 15
Protocole commandes propriétaire / firmware
Client-Server Architecture
TCP Protocol
IP Networking
Switched Ethernet
~10000 processes
Middleware: Internet Communication Engine

## Slide 16: Middleware applications distribuées
Client
Server
Contract:
Interface Defintion
Code:
Client Language
Code:
Server Language
Code:
Server Implementation
Generated
Implemented
Linux
iOS
Windows
Mac
Android
C++
Java
C#
Python
Ruby
PHP
Objective C
ActionScript

## Slide 17: Middleware Ice sur cibles SoC
Portage de Ice Embedded sur VxWorks 6.x
  possible car open source
  C++ de qualité
  support complet C++ par VxWorks 6.x (même dans le kernel)
  support API multitâches POSIX
  support API réseau de type BSD
  debugger et simulateur Windriver Workbench
  une semaine de travail (plein temps) pour le portage simple
  deux semaines pour version hautes performances réseau
Portage de Ice Embedded sur Linux embarqué PPC440 Virtex-5
  un jour (normal, c’est sur du Linux à la base)
Portage de Ice Embedded sur RTEMS
  quelques jours en utilisant le portage VxWorks
Maitrise du code source (indépendance)

## Slide 18: OS embarqué : facilités
Multitâches
  Toujours au moins 2 tâches typiques
  Presque toujours : monitoring, multi-connexions…
  RTOS → maitrise de la réactivité
Connectivité réseau
  APIs réseau standards, éprouvés, optimisés
  APIs spécifiques hautes performances (ZCopy dans VxWorks)
  Optimisations hardware intégrées aux drivers (checksum offload)
Programmation kernel
  RTOS → facilité de programmation au niveau kernel (interruptions…)
  RTOS VxWorks → C++ haut niveau même dans le kernel
data flow
control
config
priorité la plus élevée

## Slide 19: OS embarqué : facilités
Programmation kernel
  RTOS → facilité de programmation des interruptions
  RTOS VxWorks → C++ haut niveau même dans le kernel
Framework de développement de systèmes mixtes firmware / software

## Slide 20: Framework MDaq
Ethernet Switch
File or Database
Hardware description
Electronics Control & Configuration
File or Database
Setup & Configuration
File or Database
Setup & Configuration
File or Database
Setup & Configuration

## Slide 21: Framework MDaq
Ethernet Switch
File or Database
Hardware description
Electronics Control & Configuration
File or Database
Setup & Configuration
File or Database
Setup & Configuration
File or Database
Setup & Configuration
Script client

## Slide 22: Framework MDaq
Ethernet Switch
File or Database
Hardware description
Electronics Control & Configuration
File or Database
Setup & Configuration
File or Database
Setup & Configuration
File or Database
Setup & Configuration
GUI client

## Slide 23: Framework MDaq
Ethernet Switch
File or Database
Hardware description
Electronics Control & Configuration
File or Database
Setup & Configuration
File or Database
Setup & Configuration
File or Database
Setup & Configuration
Développement conjoint firmware / software

## Slide 24: Développement conjoint firmware / software
Pour l’électronicien firmware
  une image VxWorks pour sa carte de développement
  un serveur MDaq embarqué pour cette plateforme
  le package logiciel MDaq pour station de développement
    serveur ECC (Electronics Control & Configuration)
    éditeur de configurations hardware
    interface GUI et/ou script
Pour de développeur instrumentations (composants I2C, SPI, etc.)
  mêmes outils pour sa plateforme propre (target et workstation)
développement & test autonome du firmware exemple du projet GET: 1 électronicien du Michigan State University cible: Virtex-5 PPC440 VxWorks, station développement: MacOS
développement & test autonome « remote drivers » exemple du projet GET: un développeur soft Ganil cible: Virtex-5 PPC440 Linux, station développement: Fedora Linux

## Slide 25: Quelques réflexions
l’usage d’un µP sur cible embarquée spécifique « incontournable »
  systèmes complexes : toujours du contrôle et de la configuration
  flexibilité plus grande du logiciel dans les évolutions de design
  développement en équipe plus facile que pour le firmware pur
l’usage d’un OS présente des avantages importants
  APIs standards pour le réseau et le multitâches
  possibilité de portage de middlewares, frameworks, outils…
  développement de frameworks « maison »
  réutilisation plus facile car s’appuyant sur APIs plus abtstraits
inconvénients ?
  évolution des plateformes embarquées : efforts importants pour maintenir les développements à jour
  évolution des middlewares et frameworks externes :efforts importants pour maintenir les développements à jour
  investissement important dans les outils associés au firmware